## Slide 1: ■ 조경 재료학
1. 건설재료의 분류 및 성질
2. 목재
3. 물
4. 흙
5. 점토
6. 콘크리트
7. 미장재료
8. 금속
9. 석재
10. 골재
11. 시멘트
12. 플라스틱
13. 도장재료
14. 역청재료
15. 기타(전기재료, 유리, 특수소재)

## Slide 2: 1. 건설재료의 분류 및 성질
► 재료학의 정의 :
- 물체를 구성하는 구조와 성질과의 관계 및 구 조 변화에 따른 성질의 변화를 연구하는 학문이다.
- 최근 과학 문명이 급진적으로 발전하고 세분화 됨에 따라 구조물의 종류, 용도 등이 매우 복잡해지고 다양화되고 있다.

## Slide 3: 1-1. 건설재료의 분류
1. 생산방법에 따른 분류
1) 천연재료
2) 인공재료
2. 용도에 따른 분류
1) 구조 주재료
2) 부 재료
3. 구성물질의 종류에 따른 분류
1) 유기재료
2) 무기재료

## Slide 4: 1-2. 건설재료의 조건
1. 공학적 성질
2. 안전, 내구성, 내화성, 내수성
3. 대량공급이 가능
4. 운반, 취급 및 가공이 용이
5. 경제성(가격이 저렴)
6. 역학적 강도와 팽창 수축 적을것
7. 강성이 크고 크리프(Creep) 적을것
* 크리프 : 외력이 일정 할 때 시간의 흐름에 따라 재료의 변형이 증대

## Slide 5: 1-3. 재료의 공업표준화와 규격
▶공업표준화의 정의 :
생산능률의 증진 생산비 저하 품질개선 재료의 절약 유통 소비사용의 합리화 및 기술향상을 높이기 위하여 국가에서 실시하는 표준화 사업
▶ 우리나라는 한국산업규격 – KS F : 토목, 건축
▶ 산업표준화 실시로 발생되는 효과
1. 품질개선과 기술향상
2. 교환성 확보
3. 생산능률 증진과 생산비 저하 효과
4. 재료의 절약과 소비사용의 합리화

## Slide 6: 1-4. 조경재료의 역학적 성질
* 탄성 : 물체가 외력을 받아서 순간적으로 변형한 재료에 외력을 제거 시 처음의 현상으로 회복되는 성질
* 소성 : 재료에 작용하는 외력이 어느 정도 한도에 달해 원형으로 되돌아 오지 않는 성질
* 점성 : 유체가 유동하고 있을 때 유체의 내부에는 흐름을 방지하려는 내부마찰 저항
* 인성 : 고무와 같은 재료는 파괴에 이르기 까지 고강도의 응력에 견딜 수 있고 동시에 큰 변형을 일으키는 성질
* 취성 : 작은 변형 만으로 파괴되는 성질 (유리 석재 등)

## Slide 7: 2. 목재 및 죽재
목재의 특성
- 조경 분야와 밀접한 관계, 장식재, 수장재로 변천
조경에서의 목재의 용도 : 의자, 파고라, 디딤목, 울타리 등
- 장점 : 가볍다, 다루기 쉽다, 열전도율 낮다, 보온성이 좋다 등
- 단점 : 내연성이 없다, 부패성, 팽창과 수축 현상 등
2. 목재의 조직과 성분
- 연륜 : 나이테, 춘재부와 추재부의 조직
(춘재 : 봄,여름에 자란 세포 추재 : 가을,겨울에 자란 세포)
- 심재 : 목재의 수심부근에 있는 부분, 수축이 적다.
- 변재 : 수피 가까이에 있는 부분, 수축이 크다.

## Slide 8
3. 목재의 강도와 비중
- 목재의 함수율이 낮을수록 강도는 증가한다
(함수율 : 건조전중량-건조후중량/건조후중량x100%)
- 구조재는 15%, 가구재는 10%까지 건조
- 인장강도가 압축강도 보다 크다
4. 목재의 건조
- 건조의 목적 : 함수율이 15%가 되기 위함
- 갈라짐, 뒤틀림, 변색, 부패 방지, 탄성, 강도를 높임 등
- 건조방법
- 자연건조법 : 공기건조법, 침수법
- 인공건조법 : 열기건조법, 증기건조법, 고주파건조법, 끓임법, 연기법

## Slide 9
5. 목재의 방부
목적 ; 목재의 가장 큰 단점인 썩고, 벌레먹고, 갈라짐에 대한 내성을 높이기 위함, 목재성분을 영양원으로 분해, 흡수하는 부후균의 침입을 막아 균 생육에 부적당한 환경을 만들기 위함
- 목재의 부식 요인
부패 : 각종 효소에 의해 화학적인 변화로 변색과 곰팡이가 있음
풍화 : 기온변화나 비바람에 의한 자연적인 변화로 목질부가 분해되 고 가루상태가 됨
충해 : 흰개미, 하늘소 등이 연한 춘재부를 침식하여 표면만 남기고 내부가 텅 빈다

## Slide 10
6. 목재의 방부제
유성방부제 : 크레오소트 오일, 콜타르, 아스팔트, 페인트 등
수용성 방부제 :
CCA방부제 – 크롬, 구리 비소 화합물,가장 많이 쓰임, 엷은 녹색
ACC방부제 – 크롬, 구리의 화합물
7. 목재의 방부제 처리법
도포법- 작업이 쉽고 비용이 적게 듬
표면 탄화법 – 표면을 태워 탄화시키는 것으로 흡수성 증가
침투법 – 상온에서 CCA, 크레오소트 등에 담가서 침투
주입법 – 밀관내에서 건조된 목재에 방부제를 주입, 가장 효과적

## Slide 11
8. 목재의 규격
원목 : 거친 질감
제재목 : 원목을 가공한 제품
- 각재류 – 두께가 7.5cm 미만이고, 폭이 두께의 4배 미만인 것
- 판재류 – 두께가 7.5cm 미만이고, 폭이 두께의 4배 이상인 것
- 합판 – 가공재, 나무결이 아름답다, 수축, 변형이 거의 없다, 내구성, 내습성이 크다. 홀수판을 압축하여 만든다.
9. 목재의 단위 및 재적
1재=1치x1치x12자(1치=3cm, 1자=30cm)

## Slide 12: 3. 석재(가공석과 조경석)
1. 석재의 특성
- 장점 : 불연성, 압축강도가 크다. 내구성, 내화학성, 내마모성, 종류가 다양하고 외관과 색조가 풍부하다.
- 단점 : 중량이 커 다루기 어렵고 가공이 곤란, 열이 닿으면 화강암은 튀고 대리석을 분해하여 강도가 약해진다.
2. 석재의 강도
- 비중이 큰 것이 강도도 크다.
- 압축강도가 크다.

## Slide 13
3. 석재의 종류
화성암 :
지구내부에서 유래하는 마그마가 고결하여 형성된 암석
화강암, 안삼암, 현무암, 설록암 등
1) 화강암 : 한국돌의 주종을 이루며 조경에서 가장 많이 사용, 압축강도가 크다. 흰색 또는 담회색으로 단단하며 내구성이 크다. 외관이 아름답고 조직에 방향성이 없으며, 균열이 적어 큰 석재를 얻을 수 있다. 내구성, 내화학성이 좋으며, 바닥포장용 석재로 우수하다.
2) 안산암 : 내화성이 크고 석질은 치밀하고 단단하다. 담회색, 담적갈색, 암회색 등이 많다. 주상의 절리가 있어 채석이 쉬우나 큰 돌을 얻기에는 곤란하다. 자연석은 경관석, 돌쌓기,디딤돌로 가공석은 바닥포장, 조각물, 구조재, 골재로 쓰인다.
3) 현무암 : 지구상에 가장 널리 분포하고 있다. 세립질이 치밀하여 단단하고 무거우며 다공질인 것도 많다. 주상절리가 있어 기둥모양으로 갈라지는 것이 많다. 제주도의 돌이 대부분 포함된다. 문기둥, 석등 등에 사용된다.

## Slide 14
  4. 퇴적암(수성암)
  - 지구표면의 암석이 풍화작용으로 분해, 이동되어 지구 표면에 침적하는 퇴적 작용으로 생긴 암석
  응회암, 사암, 점판암, 석회암 등이 있다.
  응회암 : 재질이 부드러워 가공이 쉽고 열애 강하고 가볍다. 내화성이 필요한 곳에 사용, 흡수율과 내수성이 크다. 포장용, 실내장식용으로 사용, 강도가 낮아 건축용으로 사용하기 어려워 석축 등에 사용한다
  점판암 : 회갈색, 청회색, 암회색으로 불에 강하다. 쉽게 떨어지는 성질이 있어 판 모양으로 떼어 내어 많이 사용, 디딤돌, 바닥포장용, 계단 설치용, 디딤돌, 지붕재료, 천연슬레이트 등에 사용
  사암 : 흡수성이 커 산화속도가 화강암보다 빠르고 석질이 치밀하지만 강도가 약해 가공이 쉽다.
  5. 변성암
  화성암이나 수성암이 지하로부터 변성작용을 받은 암석의 총칭
  대리석, 편마암 등이 있다.
  대리석 : 석회암이 변성된 암석으로 무늬가 화려하고 아름답다. 석질이 연해 가공이 용이하다. 외장사용 불가(대기중의 아황산, 탄산 등에 침해 받기 쉽다) 주성분은 탄산석회로 광택이 있고 미려하며 석질이 치밀하고 열과 산 마모에 약하다.
  편마암 : 화강암이 변성된 암석, 줄무늬가 아름다워 정원석에 쓰인다.
  * 절리 : 암석에 외력이 가해져서 생긴 금
  * 석리 : 화성암을 관찰할 때 광물 입자들이 모여서 이루는 작은 규모의 조직으로 암석을 분류하고 성인을 추정할 때에 중요한 단서가 된다. 암석을 구성하고 있는 조암광물의 집합상태에 따라 생기는 눔 모양을 말한다. 조암광물 중에서 가장 많이 함유된 광물의 결정벽면과 일치함으로 화강암에서는 장석의 분리면에 해당한다.

## Slide 15
6. 석재의 형상 및 치수
1) 규격재
- 각석 : 길이를 가지는 것 너비가 두께의 3배 미만인것, 경계석에 사용
- 판석 : 너비가 두께의 3배 이상이고 두께가 15cm 미만, 디딤돌, 계단용으로 사용
- 견치돌 : 길이를 앞면 길이의 1.5배 이상으로 다듬어 축석에 사용하는 석재로 옹벽 등의 쌓기용으로 사용, 주로 흙막이용 돌쌓기에 사용되고 정사각뿔 모양으로 전면은 정사각형에 가깝다. 2개의 무게는 70-100kg
- 사괴석 : 지름 15-25cm 정도의 장방형 돌로 고 건축의 담장 등 궁궐에 사용
- 잡석 : 지름 10-30cm 정도로 형상이 고르지 못한 돌로 기초용으로 또는 석축의 뒷채움 돌로 사용
- 호박돌 : 지름 18cm 이상의 둥근 자연석으로 수로의 사면보호, 연못바닥, 원로 포장용으로 사용

## Slide 16
7. 자연석 분류
- 산지에 의한 분류 : 산석, 하천석, 해석, 가공 조경석
- 배치에 의한 분류 : 입석(수석), 사석, 환석, 횡석, 각석, 평석, 와석, 괴석
8. 석재의 가공방법
- 혹두기(메다듬) : 원석을 쇠망치로 쳐서 요철이 없개 다듬는 것
- 정다듬 : 혹두기한 면을 정으로 비교적 고르게 다듬는 작업
- 도드락다듬 : 정다듬한 면을 도드락 망치를 이용하여 다듬는 작업
- 잔다듬 : 정교한 날 망치로 면을 다듬는 것
- 물갈기 : 최종적으로 마무리하는 단계로 물을 사용하므로 물갈기라 한다.

## Slide 17: 4. 시멘트
시멘트의 특성 및 화학성분
- 단위 : 포대, 1포대는 40kg
- 물과 반응작용 : 수화작용(시멘트와 물의 화학반응) – 응결 – 경화 – 수축
응결 : 수화작용에 의하여 굳어지는 상태
경화 : 시멘트 구조체가 치밀해지고 강도가 커지는 상태
구성성분 : 3대 구성성분은 석회원료인 산화칼슘, 실리카, 산화알루미늄
2. 시멘트 강도 영향 인자
- 사용수량 : 사용수량이 많을수록 강도는 저하된다.
- 분말도 : 분말도와 조기강도는 비례한다.
- 풍화 : 시멘트는 제조직후가 강도가 제일 크며, 점점 공기 중의 습기를 흡수하여 풍화되면서 강도는 저하된다.
- 양생조건 : 양생온도는 30도까지는 온도가 높을수록 커지고 재령이 경과함에 따라 커진다.